## Slide 1: Jævnstrømskredsløb
Simon Tran Agerholm forår 2025

## Slide 2: Opgaver
2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.9 + 2.10 + 2.12 + 2.13 + 2.14 + 2.15 + 2.16 + 2.17 + 2.18 + 2.20 + (2.21 svær).

## Slide 3: Elektromotorisk kraft og klemspænding
Ukl = E - I • ri
En spændingskilde indeholder desuden − uanset arten − en
indre modstand ri, som medfører et indre spændingsfald proportionalt med strømstyrken.
Klemspændingen bliver derfor som vist herunder:
Ukl = E ved I = 0

## Slide 4: Beregning af erstatningsmodstande
Uab = U1 + U2 + U3
En serieforbindelse = En spændingsdeler = Samme strøm gennem alle modstande
Rs = R1 + R2 + R3
Is = I1 = I2 = I3
Ps = P1 + P2 + P3

## Slide 5: Spændingsdeling
U = U1 + U2
En serieforbindelse = En spændingsdeler = Samme strøm gennem alle modstande
Rs = R1 + R2
Is = I1 = I2 = I3
Ps = P1 + P2

## Slide 6: Beregning af erstatningsmodstande
Uab = U1 = U2 = U3
En parallelforbindelse = En strømdeler = Samme spænding over alle modstande
IP = I1 + I2 + I3
Pp = P1 + P2 + P3

## Slide 7: Strømdeling
U = U1 = U2
En parallelforbindelse = En strømdeler = Samme spænding over alle modstande
IP = I1 + I2
Pp = P1 + P2

## Slide 8: Eksempler
Tre resistanser på hhv. 200, 160 og 140 Ω serieforbindes.
Den samlede resistans beregnes.
Tre resistanser på hhv. 125, 100 og 40 Ω parallelforbindes.
Den samlede resistans beregnes.
En akkumulator har i tomgang klemspændingen U = 12,4 V. Ved belastning med 6,0 A falder klemspændingen til 11,2 V.
Beregn akkumulatorens indre modstand.