## Slide 2: Opgaver
2.40 + 2.41 + 2.42 + 2.44 + 2.45 + 2.46 + 2.47 + 2.51 + 2.53(a+b)

## Slide 3: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
Det vil sige at hvis vi betragter et givet knudepunkt, så er ΣI = 0

## Slide 4: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
Vi vil gerne beregne strømme i kredsløbet, hvad gør vi?
Step 1: Tegn det elektriske kredsløb
1
2
E2
E1
R
R2
R1
+
-
+
-
I
I1
I2
Step 2: Sæt strømpile på, husk det ikke spiller nogen rolle
hvilken vej de vender, da strømmen blot bliver negativ,
hvis den vender den forkerte vej.
Step 3: Kredsløbet deles op i 2 separate kredsløb,
som vi derefter vil beregne hver for sig.
ΣI = 0
ΣE = Σ (I ‧ R)
1. Lov
2. Lov
Kigger vi lige lidt på 1. Lov, ved vores kredsløb, kan vi vel
tillade os at skrive det om til.
I + I1 = I2

## Slide 5: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
1
2
E2
E1
R
R2
R1
+
-
+
-
I
I1
I2
Vi starter med kredsløb nr. 1, og anvender værdierne indsat her ved siden af
E1 = 27 V
R1 = 1 Ω
E2 = 24 V
R2 = 2 Ω
R = 8 Ω
E1 – E2 = R1 ‧ I – R2 ‧ I1 ⇒
Kredsløb 1:
27 – 24 = 1 ‧ I – 2 ‧ I1 ⇒
I = 2 ‧ I1 +3
Vi fandt hermed et udtryk for I, som vi tager med,
og regner videre på næste slide
2. Lov: ΣE = Σ (I ‧ R)
1. Lov: ΣI = 0

## Slide 6: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
1
2
E2
E1
R
R2
R1
+
-
+
-
I
I1
I2
E1 = 27 V
R1 = 1 Ω
E2 = 24V
R2 = 2 Ω
R = 8 Ω
Vi fortsætter med kredsløb nr. 2, og anvender de samme værdier indsat her ved siden af
E2 = R2 ‧ I1 + R ‧ I2 ⇒
Kredsløb 2:
24 = 2 ‧ I1 + 8 ‧ I2 ⇒
Kredsløb 1:
I = 2 ‧ I1 +3
Vi kan allerede nu se at vi ender med at have 3 ubekendte,
og det gider vi ikke, så det arbejder vi så lidt videre med.
2. Lov: ΣE = Σ (I ‧ R)
1. Lov: ΣI = 0

## Slide 7: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
1
2
E2
E1
R
R2
R1
+
-
+
-
I
I1
I2
E1 = 27 V
R1 = 1 Ω
E2 = 24 V
R2 = 2 Ω
R = 8 Ω
Som vi så på foregående slide, kørte vi lidt fast med de 3 ubekendte, så vi arbejder lidt videre
med det her.
E2 = R2 ‧ I1 + R ‧ I2 ⇒
Og fra kredsløb 2 har vi følgende :
24 = 2 ‧ I1 + 8 ‧ I2 ⇒
Fra kredsløb 1 fik vi at:
I = 2 ‧ I1 +3
I + I1 = I2
Vi ved også at:
24 = 2 ‧ I1 + 8 ‧ (I + I1) ⇒
8 ‧ I = -10 ‧ I1 + 24
Som vi indsætter som I2

## Slide 8: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
1
2
E2
E1
R
R2
R1
+
-
+
-
I
I1
I2
Så er vi ved at være i mål, men skal lige have samlet de 2 ligninger
8 ‧ I = -10 ‧ I1 + 24
I = 2 ‧ I1 +3
Kredsløb 1:
Kredsløb 2:
Lige store koefficienters metode
I = 2 ‧ I1 +3
8 ‧ I = -10 ‧ I1 + 24
8 ‧ I = 16 ‧ I1 + 24
8 ‧ I = -10 ‧ I1 + 24
16 ‧ I1 + 24 = -10 ‧ I1 + 24
26 ‧ I1 = 0
I1 = 0

## Slide 9: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
R
1
2
E2
E1
R2
R1
+
-
+
-
I
I1
I2
Så er vi ved at være i mål, og skal lige have fundet resultaterne på de 3 strømme.
8 ‧ I = -10 ‧ I1 + 24
I = 2 ‧ I1 +3
Kredsløb 1:
Kredsløb 2:
I1 = 0 A
I = 2 ‧ I1 +3 ⇒ I = 2 ‧ 0 + 3 ⇒ I = 3 A
24 = 2 ‧ I1 + 8 ‧ I2 ⇒ 8 ‧ I2 = 24 – 2 ‧ 0 ⇒ I2 = 3 A
Vi mangler og beregne I2 så vi hopper lige tilbage til slide 6
og finder en ligning hvor den indgår, og beregner den.
I + I1 = I2 ⇒ 3 + 0 = 3
Vi kan kontrollere med den første ligning vi skrev
Kontrollere selv med Kirchhoffs 1 lov
ΣI = 0

## Slide 10: Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb
1
2
E2
E1
R2
R1
+
-
+
-
I
I1
I2
Her kan i teste om i kan få jeres lommeregner til at vise samme resultat.
(1) E1 – E2 = R1 ‧ I – R2 ‧ I1
27 – 24 = 1 ‧ I – 2 ‧ I1
(2) E2 = R2 ‧ I1 + R ‧ I2
24 = 2 ‧ I1 + 8 ‧ I2
I + I1 = I2
I + I1 = I2
I + I1 = I2
27 – 24 = 1 ‧ I – 2 ‧ I1
24 = 2 ‧ I1 + 8 ‧ I2
solve,I,I1,I2
[ 3 0 3 ]
2. Lov: ΣE = Σ (I ‧ R)
1. Lov: ΣI = 0