## Slide 1: Elektrisk energi og effekt
Simon Tran Agerholm forår 2025

## Slide 2: Opgaver
Eksempel opgave 1 – 8 i denne PowerPoint
+ 3.14 (lidt svær, men tænk på hvilken side af komponenterne de forskellige effekter regnes og derefter husk på side 4 i denne PP).

## Slide 3: Arbejde
Har du et eksempel på arbejde, som udføres? Det kan være:
Mekanisk
Elektrisk
Termisk
Kemisk
W arbejde, energi [J]=[Nm]=[Ws] (=[cal] – ikke SI enhed)
Enheden er typisk i kJ eller kWh

## Slide 4: Arbejde fortsat
Tilført arbejde er ikke det samme som afgiven arbejde, da der vil være et tab i for eksempel en motor. Dette tab beskrives som en virkningsgrad
Bemærk: Energi forsvinder ikke!
Ptab
Pind Pud

## Slide 5: Arbejde fortsat
Byrde der løftes:
F = m · g Læses: kraft lig masse gange tyngdeacceleration
g []
Arbejdet:
W = F · s Læses: arbejde lig kraft gange strækning

## Slide 6: Effekt
Effekt kan læses resultat eller virkning – hvor effektivt sker arbejdet?
gælder kun jævnstrømskreds (DC)
P effekt [W] = [J/s] = [Nm/s] (vi anvender enheden Watt)
W arbejde, energi [J]=[Nm]=[Ws] (=[cal] – ikke SI enhed)
t tiden [s]
U spændingen [V]
I strømmen [A]

## Slide 7: Effekt fortsat
Da W = P · t kan en stor og lille maskine udføre det samme arbejde, dog skal den lille maskine være længere tid i drift.
Hvis du kigger på din el-måler hjemme afregnes i kWh (W = P · t)
Omregning: 1 HK = 736 W Se øvrige omregninger i bogen (kapitel 1.5.3)

## Slide 8: Omregning
Omregning af enheder for energi:
5 HKh = 5 ∙ 0,736 = 3,68 kWh
3 kWh = 3 ∙ 3,6 ∙ 106 = 10800000 J = 10,8 MJ
Omregning effekt:
9 kW = 9 : 0,736 = 12,23 HK 7000 J/s = 7 kW

## Slide 9: Omregningstabel

## Slide 10: Vinkelhastighed og drejningsmoment
Rotoren i en motor drejer med en roterende bevægelse.
ω = 2π · n ω vinkelhastigheden [rad/s]
n Omdrejninger per sekund [rad/s]
s = r · v strækning i meter [m] med radius [m] og vinkel [rad]
Udledning af formel for sammenhæng mellem effekt og moment:
W = F· s = F· 2π · r · n
= da t=1 [J/s = W]
M = F · r [Nm]
M · når n indsættes som omdrejninger per minut [omdr./min]
[W]
M · [W] når der bruges mathcad

## Slide 11: Effekt og energi i jævnstrømskreds
Udledning af effektformel:
Den elektromotoriske kraft er det arbejde, der udføres per ladningsenhed.
=> W = E · Q
E elektromotorisk kraft [V]
W arbejde, energi [J]=[Nm]=[Ws] (=[cal] – ikke SI enhed)
Q ladning [C]

## Slide 12: Effekt og energi i jævnstrømskreds fortsat
Udledning af effektformel i en jævnstrømskreds:
Ladningsmængden er strømstyrken i det tidsrum strømmen løber:
Q = I · t
I strømmen [A]
t tiden [s]
Q ladning [C]
W = E · Q = E · I · t
= da E er spændingen er
=

## Slide 13: Effekt og energi i jævnstrømskreds fortsat
Effekten kan altså udregnes som:
P Gælder kun DC kreds
Gælder kun DC kreds
Husk: W = P· t

## Slide 14: Eksempel
Opgave 1, arbejde, energi og effekt
En kasse vejer 90 kg. Kassen skal løftes 20 m med et spil drevet af en motor.
Beregn det udføre arbejde både i Ws og Wh.
Beregn motorens effekt for ovenstående, når det tager 2 minutter.
Opgave 2, omregning af enheder
Energimængden 29 kWh omregnes til HKh samt kcal.
Effekten 64 HK omregnes til W.

## Slide 15: Eksempel
Opgave 3, vinkelhastighed og drejningsmoment
En enhed bevæger sig 45° på 3 sekunder med en kraft på 2 N i en radius af 10 cm.
Beregn momentet, effekten samt arbejdet.
Opgave 4, effekt og energi i en jævnstrømskreds
I en kreds med en resistansen på 7 Ω løber en strøm på 2 A.
Beregn den afsatte effekt i resistansen.
Beregn størrelsen af resistansen, når den afsatte effekt er 24 W og strømmen er 2 A.
Beregn spændingen, når den afsatte effekt er 57,6 W i en resistans på 10 Ω.

## Slide 16: Eksempel
Opgave 5
Et varmelegeme har resistansen 0,96 Ω og optager en effekt på 150 W.
Beregn strømmen gennem varmelegemet
Beregn spændingen over varmelegemet.
Opgave 6

## Slide 17: Eksempel
Opgave 7
Opgave 8
a) En jævnstrømsmotor optager 200 W ved en spænding på 37,5 V.
Hvor stor er strømmen?
b) Motoren kører 3000 omdrejninger per minut.
Hvor stor er momentet?

## Slide 18: Facit
1: 17676 Ws, 4.91 Wh, 147.3 W
2: