## Slide 2: Opgaver
5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13

## Slide 3: Faradays forsøg
Når en spole udsættes for varierende magnetfelt, vil der i hver vinding induceres en elektromotorisk kraft. Kraften har en retning, så den vil prøve at modvirke det stigende magnetfelt.
Magneten nærmes spole => der induceres en modelektromotorisk kraft.
Magneten fjernes => Den inducerede spænding prøve at opretholde magnetfeltet.
Eksempel på generator, som er bygget på Faraday’s forsøg: https://www.youtube.com/watch?v=jiAhiu6UqXQ
Prøv selv at læse om Faraday.

## Slide 4: Lenz’ lov
Der induceres kun en spænding, når magnetfeltet ændres. Spændingen har en retning, så den forsøger at modvirke feltændringen.
Den inducerede elektromotoriske kraft frembringer kun en strøm, hvis der er elektrisk ledende materiale i nærheden.

## Slide 5: Lenz’ lov fortsat
https://www.youtube.com/watch?v=qJbkUwwEcUA&t=125s

## Slide 6: Hvirvelstrømme
Hvirvelstrømme kan være fordel eller ulempe.
Fordel:
Anvendes til at dæmpe spolens (pilens) bevægelse i et
drejespoleinstrument og skivens rotation i kWh måler.
Anvendes i induktionskomfurer,
rutchebaner og højhastighedstog.
Ulempe:
Tab i transformere, generatorer og motorer.
Se video, hvor hvirvelstrømme er demonstreret: https://www.youtube.com/watch?v=otu-KV3iH_I

## Slide 7: Selvinduktion
Strøm i spole vokser =>
Magnetfelt om spole vokser ( Faraday´s forsøg) =>
Strøm i spole i modsat retning (Lenz’ lov)
Spolen påvirkes altså af eget magnetfelt!

## Slide 8: Induktans – selvinduktion
Udledning af induktansen
Følgende formler anvendes:
Udgangspunkt
B indsat
H indsat
Lille strømændring
Lenz’ lov
indsættes
Induktansen indsættes =>

## Slide 9: Induktans – selvinduktion fortsat
[H]
Induktansen skal du bruge ved vekselstrømsberegninger, og enheden er Henry.
Bemærk, induktansen afhænger af:
Antallet af viklinger
Permeabiliteten
Tværsnitsarealet
Spolens længde
Alle er faste værdier.
Ved vekselspænding virker spolen som en modstand, da strømmen ”bremses”.

## Slide 10: Bifilar modstand
uden spolevirkning.

## Slide 11: Repetition
Gennemgå PowerPoint med en makker og genfortæl teorien.