## Slide 2: Leder i magnetfelt
Strøm i leder => magnetfelt
Leder påvirkes af kraft fra magnetfelt og magnetfelt påvirkes af kraft fra leder.
Teorien anvendes for at forstå motoren.

## Slide 3: Hvilken retning har kraften?
Retning af kraften på lederen findes ved brug af venstrehåndsreglen (motorreglen):
Hold venstre hånd langs lederen.
Feltlinjerne skal gå ind i håndfladen.
Fingrene i strømmens retning.
Nu er tommelfingeren i kraftens retning.
Dette er den kraft, som lederen påvirkes med i et magnetfelt.

## Slide 4: Hvilken størrelse har kraften?
Kraftens størrelse er
F Kraften lederen påvirkes med [N]
B Fluxtætheden [T]
I Strømmen i lederen
l lederens længde (kun den længde, som befinder sig i magnetfeltet [m]

## Slide 5: Udledning af kraftens størrelse
Kraftens størrelse er
Udledning af formel Leder bevæges gennem et magnetfelt med hastigheden v => der induceres en strøm i lederen => der er et magnetfelt om lederen => der er en kraft mod højre (motorreglen)
Herved er det nødvendig at trække med en ligeså stor kraft i modsat retning.
og i leder

## Slide 6: Hvad med praksis?
Vi ser lige en film:
https://www.youtube.com/watch?v=F1PWnu01IQg

## Slide 7: Eksempel
Opgave 1
En 6 meter lang leder, hvori der løber 3 A, er i et magnetfelt med fluxtætheden 20 mT.
Beregn den kraft, som påvirker lederen.
Opgave 2
En leder, hvori der løber 10 A, er i et magnetfelt med fluxtætheden 50 mT. Denne leder påvirkes med en kraft på 1 N.
Beregn lederens længde.
Opgave 3
En 200 m lang leder, hvori der løber 15 A, er i et magnetfelt. Denne leder påvirkes med en kraft på 75 N.
Beregn magnetfeltets fluxtæthed.